## Slide 1: 2D Plotter
Fachvertiefung Mechatronik & Instrumentierung
369.013 SS2026
Darko Maletic Anton Krusenotto Heinrich Fuhrmann

## Slide 2: Aufgabe
Schreibmaschine für Text in Schreibschrift
Text soll vom Computer aus gesendet werden
Mechanik
  2 bewegliche Achsen + 2 Stepper-Motoren
  Lorentz-Aktuator für Stift (heben & senken)
Steuerung
  PWM-Microstepping
  Homing-Sensoren, Stift-Aktuierung
  USART-Verbindung

## Slide 3: Mechanik

## Slide 4: Prototyp
Linearlager auf Alustangen
3D-gedruckte Verbindungen
H-Riemen  verbessert auf CoreXY-System

## Slide 5: Motoren
Stepper-Motor braucht viel Strom, um zu halten (> 5A, Überhitzung!)
Im Fullstep/Halfstep-Betrieb viele kleine „Zwischenhalte“, daher erster Versuch mit zusätzlicher Übersetzung
Bonus: Mechanisches Spiel der Zahnräder „glättet“ die Bewegung

## Slide 6: Motoren
Mit PWM kann die gleiche Performance mit weniger Strom (~1A) erbracht werden, daher finales Produkt mit Direktantrieb

## Slide 7: Stift
Hebelmechanismus schiebt Stifthalterung auf und ab

## Slide 8: Steuerung

## Slide 9: Diskrete Lineare Bewegungen im CoreXY-System
Bresenham-Algorithmus
… Steigung der Strecke
… Fehler

## Slide 10: Diskrete Lineare Bewegungen im CoreXY-System
CoreXY
  Zwei unabhängige Riemen (entkopplung der Achsen – Stabilität, weniger Scherspannung)
Bewegungsmodi
Beide Motoren gleiche Richtung | Entlang Querachse
Beide Motoren entgegengesetzte Richtung | Entlang Längsachse
Ein Motor fest | Entlang Diagonale

## Slide 11: PWM-Microstepping

## Slide 12: G-Code
Standardisierter Code für geometrische Aufgaben